网络视频监控软件V2.0.0.8

用户手册

2015-01-28

目录

一．产品简介	1

1.简介	1

2.系统运行环境	1

二．软件介绍	2

1．视频预览及录像	5

1.1设备\通道状态和右键功能	5

1.2窗口右键功能	6

1.3通道窗口工具栏	7

1.4预览模块下方工具栏	7

1.5设备分组轮巡	7

1.6云台	8

1.6.1云台控制	8

1.6.2预置点	9

1.6.3巡航	9

1.6.4视频参数	10

1.7预览电子放大	10

2．视频回放	11

2.1录像检索	11

2.2录像回放	12

2.3录像文件下载	13

2.4工具栏	13

2.5回放电子放大	13

3．配置地图\电子地图	14

3.1地图创建	15

3.1.1地图右键	15

3.1.2地图上通道右键	16

3.2电子地图	16

3.2.1地图上通道右键	17

3.3地图放大缩小、全屏	17

4．电视墙	18

4.1电视墙日常	20

4.1.1解码器预览	22

4.1.1解码器轮转	22

4.2解码器回放	24

5．日志	26

5.1报警日志	26

5.2操作日志	27

5.3远程日志	28

6．配置	28

6.1设备管理	28

6.1.1 CMS区域/设备添加	29

6.1.2 Access门禁设备添加	32

6.1.3远程配置	34

6.1.4通道分组	35

6.2 本地配置	35

6.3 用户管理	37

6.4 报警联动	39

7. 所有协议的功能参数及客户端数据备份	41

# 一．产品简介

## 1.简介

网络视频监控软件，是用于集中管理I8协议设备的监控软件，包括NVR、DVR、IPC、MDI、SDI等监控设备。主要有实时预览、录像回放、电子地图、系统配置等功能。

一台PC机上只能运行一个监控软件，监控软件对本公司产品私有协议的接入免费兼容；本公司设备用ONVIF协议接入监控软件时，免费兼容16台；其它公司产品使用授权的方式予以兼容，未授权时，只兼容一台设备进行测试用。

注明：授权后，上了线的设备路数是被记录的，此数量会一直被记住，即使下线了，也不会被空出来，除非设备被删除，才会清空记录的数量，给以其它设备使用。

## 2.系统运行环境

操作系统：Microsoft Windows XP或以上版本

CPU：Intel(R) Celeron(R) CPU E3400 @2.6GHZ 或以上型号

内存：2G或更高

网络：PC机为千兆网卡以上，交换机系列需千兆以上

# 二．软件介绍

安装介绍

双击安装程序打开安装向导：

这里选择安装程序语言，点击确定：

点击下一步，进入目录选择界面：

点击下一步，进入快捷方式创建界面：

再点击下一步就可直接点击安装，安装成功：

安装成功后，点击运行网络视频监控软件，弹出登录界面，用户admin是客户端默认的管理员用户，密码默认为空，若需要修改管理员用户参数，需登录客户端中进行修改：

登录到主界面中，如图主要为预览、回放、地图、电视墙、日志、配置6个模块：

模块按钮右侧显示为电脑CPU和内存数据；

- 为监视器报警，提示客户端收到的报警信息，如图：

显示为客户端当前登录用户。

注意：当需要关闭客户端时，请右键电脑右下角任务栏中的图标，进行退出，客户端右上角只是用于关闭客户端的界面，双击电脑右下角任务栏中的图标时可重新打开客户端界面。

## 1．视频预览及录像

在左侧设备列表中双击或拖通道到窗口，可开启设备通道的预览（开启预览的通道会加上一个三角图标，显示此通道正在预览），如下图：

### 1.1设备\通道状态和右键功能

通道状态：

1）在通道后面和预览画面右下角有一个圆形图标，其中绿色为未开启本地录像，红色为已开启本地录像。

2）在右边窗口选中的通道会在左边变色加以区分出来，如图

右键功能：

1）打开所有通道预览

针对设备，选择后可一次开启该设备下所有通道的预览。

2）关闭所有通道预览

针对设备，选择后可一次关闭该设备下已开启的全部预览。

3）打开所有通道录像

针对设备，选择后可一次开启该设备下所有通道的本地录像。

4）关闭所有通道录像

针对设备，选择后可一次关闭该设备下已开启的所有通道的本地录像。

5）所有通道主码流

针对设备，选择后设备下所有开启的画面模式为主码流。

6）所有通道子码流

针对设备，选择后设备下所有开启的画面模式为子码流。

7）开始/停止录像

针对通道，选择决定该通道的本地录像是否开启。

8）主码流

针对通道，选择后开启该通道的画面模式为主码流。

9）子码流

针对通道，选择后开启该通道的画面模式为子码流。

### 1.2窗口右键功能

1）关闭预览

“关闭预览”用于关闭选中通道。

2）抓图

“抓图”是对预览画面进行实时抓拍，再存储到指定目录。

3）开始/停止录像

开启或停止本通道的本地录像。

4）打开/关闭声音

用于开启/关闭本通道的音频预览，（整个视频预览窗口中，同时只可开启一个通道的音频）。

5）开启/关闭对讲

用于开启/关闭本通道的语音对讲。

6）停止所有预览/分组轮巡

用于关闭窗口中的所有预览或者轮转预览。

7）全屏/退出全屏

8）图像处理

用于开启去雾、图像增强等功能。

9）主/子码流

用于切换窗口画面的码流模式。

10）通道回放

打开预览通道的回放窗口，用于调出此通道的历史录像，进行回放。

### 1.3通道窗口工具栏

左边的显示的是此通道的设备名-通道名。

灰色表示通道在前端设备中的未录像（绿色时表示通道在前端设备端中正在录像）；表示此通道本地未录像（表示此通道本地在录像）；抓图；打开/关闭声音。

### 1.4预览模块下方工具栏

其功能依次为分屏数切换、开启轮转\关闭轮转、切换到上一个分组、切换到下一个分组、关闭窗口中所有预览和轮转。

### 1.5设备分组轮巡

添加了2个或2个以上分组（操作步骤请参考配置模块的介绍）后，点击打开轮转，如图所示：

再次点击可暂停轮转，点击可关闭轮转。

### 1.6云台

#### 1.6.1云台控制

控制镜头的有8个方向，分别为:上、下、左、右、左上、左下、右上、右下；倍数的放大与缩小；焦点的放大与缩小；光圈的放大与缩小；云台速度的设定，灯光、雨刷、风扇等功能，如图所示：

#### 1.6.2预置点

进入预置点设置界面：

先转动摄像头至想要设置预置位的位置，然后选中序号，点击“设置”，弹出窗口，输入预置点名称，点击“确定”即可。

若要改变预置位位置，可直接转动摄像头到想要的位置再次点击“设置”按钮保存，预置位将被更新，最多可设置的预置位由前端设备决定。

想要清除设置好的预置点，可点击“清除”按钮。

选中序号，点击“转到”，摄像头会转动到相应预置位。

#### 1.6.3巡航

进入巡航设置界面：

选中一个序号，点击“设置”，弹出窗口：

输入巡航名称，点击“添加巡航点”，再在下拉框中选择预置点，设置巡航速度和停留时间，最多可设置的巡航路径由前端决定。

选中巡航点，点击“删除巡航点”，即可删除已添加的巡航点。

保存成功后，点击“调用”可开启巡航，点击“停止”可关闭巡航。

#### 1.6.4视频参数

进入视频参数设置界面：

调节选中的预览通道的亮度、对比度、饱和度及色调，点击默认值会回复到默认值。现I8设置只支持亮度和对比度。

### 1.7预览电子放大

打开预览画面后，选中通道，用鼠标滚动，可以放大此画面。

## 2．视频回放

进入视频回放功能模块，如图：

### 2.1录像检索

在左侧设备树上勾选需要回放录像的设备通道（注：只能同时回放同一设备的录像，一次最多选择9个通道），在“检索条件”栏内，选择要回放录像的位置，在日历上选择日期，点击“录像检索”，系统开始搜索录像，并将搜索结果显示于搜索结果面板中。如下图所示：

### 2.2录像回放

为播放，为停止，在录像进度条上双击鼠标，可以定位播放，如图所示：

在回放界面，双击某个回放通道，可实现回放通道全屏。回放通道右键可开启全屏。

### 2.3录像文件下载

点击视频下载按钮，弹出视频下载设置页面，如图所示：

选择录像位置（前端设备上的录像/本地录像）、下载通道、时间区间和路径，开始\停止下载，下载的文件保存在指定路径。

注：下载文件用VLC media player播放器播放最佳。

### 2.4工具栏

抓图；控制回放速度；打开关闭回放声音（整个回放窗口中，同时只可开启一个通道的音频）；1、4、9分屏切换。

### 2.5回放电子放大

打开回放画面后，选中通道，用鼠标滚动，可以放大此画面。

## 3．配置地图\电子地图

进入地图功能模块，表示电子地图使用中，如图：

点击变成，表示为配置地图使用中，如图：

### 3.1地图创建

进入到配置地图中，地图列表下，区域右键，新增地图：

输入地图名称和图片，保存成功，就可双击打开地图：

开启地图会以蓝色字体为标记。

#### 3.1.1地图右键

1） 删除地图

删除当前地图。

2）添加子地图

给此地图添加子地图，每个区域下的地图只有2级，在子地图下不可再添加地图。

添加了子地图的地图上，会出现这个图标，这是用来双击打开对应的子地图的，只有在电子地图的状态下可以使用。

点击子地图右上角的此图标，用于回到上一级地图中。

#### 3.1.2地图上通道右键

在设备列表中选取通道拖到地图上，即可布防成功，如图：

1）移除通道

把通道从地图上删除掉。

2）通道图标

通道有球机和枪机两种图标显示。

### 3.2电子地图

进入到电子地图模块：

#### 3.2.1地图上通道右键

1）通道预览

打开该通道预览窗口进入监控。

2）通道回放

打开该通道回放窗口，可进行回放，具体操作请参考回放模块介绍。

### 3.3地图放大缩小、全屏

1）地图支持鼠标滚动放大缩小。

2）用于全屏地图画面，用于关闭地图画面的全屏。

## 4．电视墙

解码器列表用于添加解码器，显示已添加的解码器。右键根目录“解码器”，选择添加解码器，弹出添加解码器窗口，如下：

可直接输入解码器的IP、端口、设备名，直接点击确定即可；若解码器过多时，可点击搜索，打开搜索窗口，如图：

可勾选多个解码器设备，直接点击批量添加；或者点击一个解码器设备，点击选择后，进入到添加解码器界面，再确定添加。

（1）普通解码器矩阵的添加

添加上解码器后，在界面下方（或界面上右键-添加常规屏幕），设置屏幕矩阵，根据现场电视墙布局进行设置，如图：

常规屏幕右键菜单：添加常规屏幕、删除常规屏幕功能。

（2）拼接解码器矩阵的添加

界面上右键-添加拼接屏幕，设置拼接矩阵，根据现场电视墙布局进行设置，如图：

拼接屏幕右键菜单：添加拼接屏幕、删除拼接屏幕功能。

### 4.1电视墙日常

电视墙日常包括解码器预览和解码器轮转两部分。

拖解码器到矩阵块上，显示解码器的相关信息，如图：

1）解码器墙右键下如图：

模式：（720*576）*16表示墙所解画面最高分辨率为720*576，且同时最高能解16个通道。

模式：（1280*960）9表示墙所解画面最高分辨率为1280*960，且同时最高能解9个通道。

模式：（1920*1080）4表示墙所解画面最高分辨率为1920*1080，且同时最高能解4个通道。

注意：1.不同解码器拥有不同模式，意思可按上情况进行解释；且大分辨率可向下兼容小分辨率，小分辨率不能解大分辨率画面。

2.解码器板型是3521、3520D时，可通过右键菜单来选择，但解码器板型为3535（拼接解码器为3535板型）时，无此菜单选项，可通过修改分屏来进行模式的切换：4分屏（分辨率1920*1080），9分屏（分辨率1280*720）。

2）输出屏右键菜单：

删除解码输出关系：删除矩阵上的解码器连接；

屏幕放大（客户端）：在客户端操作界面，解码输出关系最大化；

客户端预览：在客户端操作界面，可以打开拖入通道的子码流，进行监控画面的辨认，如图所示：

画面拼接1分4放大（拼接屏）：针对拼接解码器，可把该通道画面进行4分割，多个显示器进行画面拼接；

画面拼接正常（拼接屏）：画面处于1分4放大状态时，此选项可还原画面单屏进行预览。

3）输出屏下列图标功能：

显示着此解码器状态；

表示此解码器只用来预览监控；

表示此解码器只用来做轮转用。

显示此解码器撤防\布防状态：

表示此解码器撤防中，不接受联动预览上墙；

表示此解码器布防中，可接受联动预览上墙。

用于删除解码器上的通道：选中有通道的分屏，点击删除即可。

用于修改解码器的分屏显示。

常规解码输出墙的右键菜单：删除解码器输出关系、屏幕放大（客户端）；

拼接解码输出墙的右键菜单：删除解码器输出关系、画面拼接 1分4放大、画面拼接 正常。

#### 4.1.1解码器预览

把一个墙的状态调到时，说明此墙为预览状态。

只需要从设备列表中把设备通道拖入解码器分屏中，即可上墙监控，如图：

#### 4.1.1解码器轮转

把一个墙的状态调到时，说明此墙为轮转状态。

需要在轮巡通道分组列表中，添加分组，如图：

1）分组右键下菜单：

删除通道分组：删除此分组；

修改通道分组：修改分组名称；

删除所有子结点：删除分组下添加的所有通道。

分组添加成功后，双击一分组图标，变成配置的状态，然后往解码器上拖通道，这时拖入的通道都会被记录在分组中，如图：

2）轮转应用功能按钮

所有分组设置好后，点击，即可开启轮转；

表示切换到上一分组进行监控；

表示切换到下一分组进行监控；

用于关闭轮转；

用于设置轮转的时间。

### 4.2解码器回放

进入解码器回放模块，此模块用于在解码器上回放历史录像，如图：

一个解码器只能用来回放一路录像，且只支持同一设备的录像同时回放，最高支持９路录像同时回放。拖通道上解码器，再选择录像时间和位置，点击录像检索，如图：

用于打开回放，或者直接定位打开回放；

用于关闭回放；

用于控制回放速度。

常规解码输出墙的右键菜单：屏幕放大（客户端）；

拼接解码输出墙的右键菜单：画面拼接 1分4放大、画面拼接 正常。

## 5．日志

### 5.1报警日志

报警日志记录的是：只要在设备端勾选上了上传中心的告警，都会被搜索出来，其中响应了客户端中配置的联动规则的报警，会在联动动作和回放中显示出规则的相关信息，如下图所示：

其中报警类型总共分为报警输入、移动侦测、视频遮挡、视频丢失4种；

报警源即报警来源，可现实报警来自于哪一个设备的哪一个通道；

开始时间和结束时间即报警触发的时间和报警结束的时间；

联动动作显示联动规则的相关信息，例如设置了联动录像动作，则会在此栏显示录像；

回放栏中指响应了联动规则的通道，报警开始到结束时间段内的图像被搜索出来，点击图标进入就可以播放此段时间的录像。

图片栏中显示的是该报警设置的联动抓图的图片，双击打开即可。

### 5.2操作日志

操作日志记录的是：在客户端中的相关类型操作信息。其中类型有：用户登录/退出，添加/删除设备，布防/撤防，录像开启/关闭，远程配置，报警联动配置。

### 5.3远程日志

远程日志搜索的是：前端设备保存的报警信息。选择前端设备，日期和类型，点击开始检索，则会在下方空白区域显示预设时间段内的所有告警信息，如图：

## 6．配置

### 6.1设备管理

点击进入配置界面，如图所示：

#### 6.1.1 CMS区域/设备添加

1）添加区域

右键打开添加区域窗口，输入区域名，保存即可。

2）新增设备

客户端现支持4种协议：I8协议、ONVIF协议、海康协议、大华协议，其中I8协议、ONVIF协议、大华协议支持设备搜索功能，海康协议不支持设备搜索功能。

在这里可以手动输入设备的参数信息，或者点击搜索，打开搜索窗口，搜索出在线设备，如图：

修改IP：打开修改IP窗口，的窗口中可以修改设备的网络信息参数（ONVIF协议设备无法获取到子网掩码和网关），如图：

搜索：再次点击可重新搜索。

选择：勾选上设备，点击选择，该设备参数信息会自动填入添加设备窗口中，如图：

批量添加：同时勾选一台或一台以上设备，点击批量添加，可直接添加成功，把设备添加到设备树中。

取消：关闭搜索在线设备窗口。

注意：用批量添加功能时，对于ONVIF协议搜索出的设备信息，是无法获取到密码的，需用户在密码栏中手动输入密码，再勾选批量添加即可。

3）修改设备

用于修改已添加设备的设备IP、端口、用户名和密码。

4）修改名称

修改该区域/设备的名称。

5）设备获取通道名

点击“获取通道名”，用于获取前端设备修改了的通道名。

6）设备联动布防

勾选上为该通道布防状态中，可响应各种报警，未勾选上表示该通道撤防状态，不响应报警。

7)  IP通道设置

点击搜索，在“在线IPC列表中”把IPC列出来，然后选中IPC，点击，添加到“NVR通道列表”中，表示此通道添加成功。

选中“NVR通道列表”中的通道，点击，用于删除通道。

选中“NVR通道列表”中的通道，点击，用于上移通道。

选中“NVR通道列表”中的通道，点击，用于下移通道。

双击“在线IPC列表中”中的设备，在“修改IPC的网络参数”中，可以修改IPC的IP等参数。

双击“NVR通道列表”中的通道，在“NVR通道参数”中，输入正确的参数（比如用户名和密码），保证NVR能正常挂接上IPC。

8）子目录删除结点

子区域/设备时，点击“删除结点”，即可删掉该区域/设备（当设备有在预览/录像/回放时，不可删除）。

9）设备通道右键修改名称

用于修改前端设备通道的本地名称。

#### 6.1.2 Access门禁设备添加

1）添加门禁设备

Access区域右键菜单“添加门禁控制器”，打开添加门禁控制器窗口，如图：

在这里可以手动输入门禁设备的参数信息，或者点击搜索，打开搜索门禁控制器窗口，搜索出在线的门禁设备，如图：

批量添加：同时勾选一台或一台以上设备，点击批量添加，可直接添加成功，把设备添加到设备树中。

取消：关闭搜索在线设备窗口。

2）门禁设备的状态

门禁设备添加成功后，如图：

门1：门禁设备控制了门1，表示门打开中，表示门关闭中；

读头1/2：门刷卡处1，门刷卡处2；

按钮1：开关门按钮1。

3）门禁设备的设置

打开门禁设备的右键菜单，如图：

修改网络参数：修改门禁设备的IP等参数信息，如图：

删除结点：把门禁设备从客户端中删除掉；

设备校时：门禁设备对照客户端PC时间进行校时；

修改名称：修改门禁设备名。

4）门的远程开关

打开门的右键菜单，点击“远程开门”，即可打开门，如图：

#### 6.1.3远程配置

选中设备，右键点击远程配置：

远程配置中用于远程修改设备端的参数信息，现只支持获取I8协议接入的设备，详细操作说明可参考设备说明书。

#### 6.1.4通道分组

1）在分组列表内，反键“添加分组”进行添加，输入名称，确定即可；

2）在分组列表内，反键“删除分组”删除分组；

4）在左边设备数中，选中要添加的设备通道，再选中分组，点击，将通道添加到指定的分组中；

5）在分组列表内，选中要移除的设备通道，点击，将通道移除；

6）选中分组，点击、，可对分组进行排序。

### 6.2本地配置

配置模块中，点击进入到本地配置界面，如图：

在本地配置中可进行如下设置：

1）路径配置：可设置抓图的保存路径和文件下载的保存路径,“打开”用于打开路径文件夹。

2）预览分组轮巡时间：可设置预览轮巡时间，默认为10秒。

3）报警声音设置

在这可由用户自定义报警声音，点击，选择声音文件，把新的音频文件替换到默认音频文件；点击，用于预览音频文件。

注意：程序只支持WAV格式的音频文件。

4）窗口显示比例：用于设置预览画面的显示比例，可选择16:9、4:3及全屏。

5）下次自动登录：勾选后下次登录时会跳过登录窗口直接登录。

6）下次自动打开未关闭预览：勾选后，在没有关闭预览的情况下关掉软件，下次登录后会自动打开上次未关闭的预览（录像状态也会记住）。

7）本地录像设置：点击设置后，会弹出如下窗口

用于选择本地录像保存路径，设置预留空间以及是否循环录像等功能，对参数进行修改后，需要点击后面的“修改”，才可保存成功。

8）自动切换主子码流

勾选：4分屏以上打开预览为子码流，切换到1、4分屏会自动切换到主码流。其中快速模式：同时打开了主码流和子码流，切换的时候只是切换了显示，速度更快；省带宽模式：切换时，需要关闭当前码流，再打开另一码流，这样速度会比快速模式慢些。

未勾选：通道右键下可选择预览码流。

9）前端录像类型颜色

用不同颜色区分前端设备上的各种录像类型。

10）自动校时（全部设备）：勾选上后，客户端开启设备自动校时，校时时间就按设置的天数算。

11）软件授权：获得兼容多台设备的权力。先获取设备的机器码，发给供应商，拿到授权码后，打开授权窗口，如图：

点击相应协议的授权按钮，选择授权文件，确定后，授权成功，重启软件后就可以用了。

12）软件版本号：显示当前软件的版本和版本日期。

### 6.3 用户管理

配置模块中，点击用户管理，进入用户管理界面，如图：

添加用户：点击“添加用户”，打开添加用户界面：

定义用户名和密码，勾选用户权限时，可把权限细分到设备单通道，这里需要注意的是：当设备没有预览权限时，也不会给其它的权限；有预览权限的通道，都可开启本地录像功能。

修改用户：用于修改普通用户的用户名、密码和权限；对于超级用户，就是第一次登录客户端注册的用户，这里为root，只能修改其密码。

删除用户：用于删除普通用户，超级用户无法删除。

### 6.4 报警联动

配置模块中，点击报警联动，进入报警联动界面，如图：

该模块用于配置报警联动信息，管理已配置的报警联动，点击新增报警联动，弹出如下窗口：

规则联动名称：规则的名称，用户自定义；

报警类型：报警输入、移动侦测、视频遮盖、视频丢失、门禁事件；

报警源：即报警来源，可以选择已添加设备的任何通道；

联动动作即接收到报警之后的响应动作，可以选择一个或多个联动动作，联动动作包括：

1）声音  即蜂鸣器报警；

2）地图  即在地图界面布防的监控点会闪烁；

3）上墙  联动通道上墙自动弹出画面；

4）弹图像  即会弹出一个告警画面窗口；

5）录像  即报警会触发录像；

6）抓图  即报警会触发抓图；

7）PTZ  即报警会触发PTZ控制。

联动动作参数：显示出用户设置的联动动作相关参数；

备注：用于注明此告警相关信息，用户自定义。

## 7. 所有协议的功能参数及客户端数据备份

预览

|  | 电子放大 | 抓图 | 云台 | 音频 | 对讲 | 本地录像 | 视频参数 | 图像处理 | 分组轮转 | 前端通道录像状态显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I8 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ONVIF | 支持 | 支持 | 不支持自动、光圈 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 海康 | 支持 | 支持 | 不支持光圈、巡航 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 大华 | 支持 | 支持 | 不支持光圈、巡航 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |

回放

|  | 前端录像回放 | 本地录像回放 | 回放抓图 | 前端录像下载 | 本地录像下载 | 回放速度变换 | 回放音频预览 | 帧播 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I8 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ONVIF | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 海康 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 大华 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |

地图和电视墙

|  | 地图预览 | 地图本地录像回放 | 地图前端录像回放 | 地图响应报警弹图像 | 地图响应报警监控点闪烁 | 解码上墙 | 回放解码上墙 | 声音上墙预览 | 分组轮转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I8 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ONVIF | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 海康 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 大华 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |

日志和用户、配置

|  | 报警日志 | 操作日志 | 远程日志 | 远程配置 | 用户管理 | 获取通道名 | 修改IP | 设备校时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I8 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ONVIF | 支持 | 支持 | 只支持异常日志查询 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 海康 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 大华 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |

报警

|  | 报警联动弹声音 | 报警联动地图 | 报警联动上墙 | 报警联动弹图像 | 报警联动录像 | 报警联动抓图 | 报警联动PTZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I8 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ONVIF | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 海康 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 大华 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |

客户端数据备份：客户端程序安装时，会在C盘下生成一个NVMS_Data文件夹，文件夹中videoMonitorDb.s3db为客户端数据库文件，所有的参数配置都存入此文件中，只需备份此文件即可；在恢复数据时，只需把备份的videoMonitorDb.s3db文件替换到C:\NVMS_Data目录下即可。